1.  Сведения о продукте и фирме

| Нaзвание товара | Акриловая дисперсионная краска Düfa Europlast 3 |
| --- | --- |

| Использование материала | Предназначена для покраски стен в жилых и производственных помещениях. |
| --- | --- |
| Производитель/Поставщик | UAB “Meffert Baltica” |
| Адрес: | Europos pr. 112, LT- 46351 Kaunas |

Tel/fax:			         (8 343) 27 426

| Телефон экстренного вызова: | (8 343) 27355; 85236 20 52 |
| --- | --- |

2. Возможные опасности продукта

| Данные о горючести, взрывоопасности: | Негорит, взрывонеопасно. |
| --- | --- |
| Возможная опасность здоровию : | При длительном воздействии возможно раздражение кожи и глаз, возможна аллергическая реакция. При длительном воздействии приводит к сухости, разтрескиванию кожи. |
| Возможная опасность окружающей среде: | Нет данных. |

3.  Состав/данные о составных частях

| Описание: | Акриловая краска состоящая из акриловой дисперсии, минеральных наполнителей, пигментов. |
| --- | --- |
| Опасные составные части | Нет. Некоторые опасные добавки в продукте имеет очень небольшую концетрацию и некласифицируется как опасные. |

4. Мероприятия по оказанию первой помощи

| Вдыхание паров: | Пострадавшего от вдыхания паров вынести на свежий воздух, не допуская охлаждения телаб оставить в спокойном положении. При остановке дыхания пройзвести исскуственное дыхание. Обратится к врачу. |
| --- | --- |
| Контакт с кожей: | Загряненную одежду немедленно удалить. Промыть водой с мылом, затем чистой водой. |
| Контакт с глазами | Промыть водой (10-15 мин.)При присутствии контактных линз, их вынять. При появлении болезненных симптомов или в случае сомнения проконсультируйтесь с врачом. |
| При проглатывании: | Пригласить врача.Соблюдать спокойствие.Не вызывать рвоту. Консультироватся по телефону 8 5 236 20 52 |

5. Мероприятия по пожаротушению

| Средства пожаротушени: | При нормальных условиях не горит. Все виды пожаротушения. |
| --- | --- |
| Неподходящие средства: пожаротушения | Нет |
| Опасность материала, продуктов горения и возникающих газов: | При пожаре могут образовываться ядовитые газы. Окись углерода. |
| Особое защитное оснащение при борьбе с пожаром: | При пожаре:необходимо использовать респиратор с независимым доступом чистого воздуха. Защитить глаза и кожу подходящими средства (одежду, очки) |

6. Mеры при непреднамеренном утечке продукта

| Личные и коллективные меры предосторожности: | Обеспечить хорошую вентиляцию. Соблюдать меры предосторожности указанные в п. 7. и 8. Пользоватся зщитными средствами дыхательных путей. Вылившийся материал способствует скольжению. |
| --- | --- |
| Защита окружающей среды: | Не сливать в канализацию. В случае загрязнения рек, озер или канализаций, сразу же поставить в известность ответственные органы. |
| Способ очистки / неитрализации/ впитывания: | Использовать абросбирующие материалы, например: песок, опилки, связующее для химикатов (кальциумсиликат-гидрат. Не пользоватся растворителем. Механически собрать и утилизировать согласно статье 13. |

7. Передвижение и хранение

| Указания по безопасному использованию: | Применять при температуре поверхности и воздуха не менее +5oC. Учесть указания на этикетке. Избегать от попадания в глаза и на кожу. Учесть указания из пункта 8. |
| --- | --- |
| Требования к складскому помещению: | Учесть указания на этикетке. Хранить в прохладном, сухом месте от +5-+25°C в оргинальной упаковке. Беречь от жары и прямых солнечных лучей. Не допускать охлаждения ниже 0 °C. |
| Несопоставимость при хранении с другими продуктами: | Не хранить вместе с сильно кислотными, щёлочными продуктами |
| Указания по ограничениям по количеству хранения химических продуктов: | Нет |
| Требования к емкостям: | Краска хрантса в пластмассовой таре. |

8. Ограничение экспонирования и средства личной противохимической безопасности

| Максимальная концентрация продукта, его составных в воздухе на рабочем месте, подтверждённая институциями страны произхождения: | Предельные нормы для красок: Вдыхаемая фракция: (IPRV)-10mg/m3; Alveolinė фракция: : (IPRV)-5mg/m3; (Гигиеническая норма Литвы HN 23) |
| --- | --- |
| Технические средства: | Ефективная система вентиляции. |
| Защита дыхательных путей: | Респираторы, защитные повязки при распылении продукта. |
| Защита рук | Защитные перчатки, кремы.Не применять кремы на испачканные руки. |
| Защита глаз: | Защитные очки. |
| Защита тела | Легкая защитная одежда. |
| Меры личной гигиены: | Мыть руки перед принятием пищи, курением. Применять защитные кремы. |

9. Физические и химические свойства

| Агрегатное состояние (твёрдый, жидкий, газ): | Жидкая масса |
| --- | --- |
| Запах, цвет | слабый, характерный, белый |
| pH-величина: | 8,0-10,0 |
| Точка кипения | Не применяется |
| Горючесть: | Не горит |
| Точка воспламенения, oC | нет |
| Температура горения, oC: | нет |
| Граница експлозии: | нет |
| Осбенности оксидации: | Не применяется |
| Температура заморожения/растаивания, oC | Замерзает в негативных температурах |
| Давление пара, kPa: | нет |
| Плотность, g/cm3: | 1,44 |
| Растворенимость (в воде): | Не растворяется |
| Коэффициент разложения (Н-октанол/вода): | Не применяется |
| Вискозитет: | Жидкая масса |
| Специфическая плотность паров: | Нет |
| Скорость испарения: | Нет |

10.  Стабильность и реактивность продукта

| Химическая стабильность и возможные реакции: | При нормальных обстоятельствах стабилный. |
| --- | --- |
| Химические продукты которые может вызвать опасные химичекие реакции: | Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Не допускать охлаждения ниже 0 °C. Не хранить вместе с сильно кислотными, щёлочными продуктами. |
| Продукты разложения: | В нормальных обстоятельствах не разлагается. При пожаре могут образовываться ядовитые газы: окись углерода. |
| Значение стабилизаторов: | Нет |
| Возможность егзотермической реакции: | Нет |
| Нестабильные продукты разложения: | Нет |

11. Сведения о токсикологии

| Внезапное токсичность на экпериментальных животных: | Нет данных |
| --- | --- |
| Раздрожение: | При долглвременном воздействии на кожу, возможно трескание. Пары могут вызвать раздрожение дыхательные путей. |
| распростронение: | Нет |
| Замедленное воздействие на экпериментальные животные: | Нет данных |
| Воздействие на людей: Канцерогенность: | Нет |
| Мутагенность: Токсичность для репродукции: | Нет Нет |

12. Указания по экологии

| Качества продукта, способные воздействовать на среду: | Не класифицируется как вредный для среды. |
| --- | --- |
| Экотоксичность (воздействие на водяных и надземных организмов, других животных и растений: | Нет данных |
| Живучесть: | Нет |
| Растворение(биодеградация) в среде: | Нет данных. |
| Биоакумаляция в среде: | Нет данных |
| Данные о других воздействиях: | Нет данных |

13. Указания по утилизации продукта

| Требования к выбросу отходов в среду: | Следить, чтобы продукт не попал в почву и грунтовую воду. |
| --- | --- |
| Утилизация отходов продукта: | Отходы продуктов и упаковки ликвидируется по правилам утилизации вредных продуктов. Код отходов продукта 08 01 12 Код отходов упаковки 15 01 02 |

14.Указания по транспортировке

Продукт не является опасным грузом для национальной/ интернациональной 	  перевозки сухопутным, морским, железнодорожным и воздушным транспортом

15.Предписания и информация на этикетке

| Правонормирующиеакты, регламентирующие классификацию химических продуктов, препаратов, их применение, требования к защите здоровия сотрудников,определяющие требования к рабочей среде, переработке отходов и. др. | Приказ министра здравохранения Литовской Республики «о требованиях к листам данных безопасности и их отверждении для профессиональных пользователей» №687 от 29.12.2001. Приказ министра окружающей среды и министра здравохранения Литовской Республики о «порядке классификации химических продуктов и препаратов» №532/742 от 19.12.2001,редакция 27.06.2002,приказ № 345/313, дополнения 04.08.2003, приказ № 411/V-460. Приказ министра окружающей среды Литовской Республики «о требованиям к упаковке химических продуктов и препаратов упаковки № 599 от 2002.11.19 Приказ министра окружающей среды Литовской Республики «о подтверждении правил налаживании порядка по отходам» 2003.12.30 Nr. 722 Гигиеническая норма HN 23:2001 Максимальная концентрация вредных веществ в воздухе на рабочем месте. Приказ министра хозяйства Литовской Республики «о подтверждении правил по обозначению и ценах продавемых продуктов» 2002.05.15, Nr. 170 Закон Литовской Республики о приведению в порядок отходов. 1998.06.16 Приказ министра окружающей среды Литовской Республики «о подтверждении правил налаживании порядка по отходам упаковок» Nr. 348, 2002.06.27 Приказ министра социального опеспечения Литовской Республики «о защите сотрудников личными средствами защиты» 1998.04.20 Nr. 77 Приказ министра окружающей среды Литовской Республики «о подтверждении правил хранения химических продуктов» 1998.12.22 Nr. 272 Приказ министра окружающей среды Литовской Республики «о подтверждении требований к упаковке опасных химических продуктов», 2002.11.19 Nr. 599 Договор европейских стран по мехдународной перевозке опасных грузов(ADR) (Реструктуризованный договор ADR 2001 года) |
| --- | --- |
| Информация подлежащая указыванию на этикетке продккта: | S2Беречь от детей. S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. S38 При недостаточной вентиляции применять подходящие средства защиты дыхательных путей. Категория продукта -1.1.1/VDM (по директиве 2004/42/EB). Максимальное содержание нелетучих органических веществ 75 г/Л (с 2007г.), 30г/Л (с 2010г.). Максимальное содержание в данном продукте <1 г/Л. |

16.Другая информация

| Предупреждающий символ и текст: | Нет |
| --- | --- |
| R –фразы опасности воздействия: | Нет |

Вышеперечисленные указания основаны на современном уровне знаний, они всеже не могут гарантировать всех свойств продукта и не могут быть основанием при договорных правовых отношениях.